## Slide 1
Lab Book 0.1. ModeSolver
Student: Sergi Nàcher Muñoz

## Slide 2: Instructions General
SCRIPTS
From GitHub 
  Fork the repo: https://github.com/cccanvas-upv/pic-upv-lab0.git
  Clone the repo using VSCode
Run the Jupyter Notebook:
  010_MODESOLVER_Student.ipynb
INSTRUCTIONS
We are going to work with different Cross-Sections. In general, we will need: Materials definitions and the Geometrical parameters of each Cross-section.
XY Cross-section
h
(height)
W (width)
Core
Cladding
W (width)
Core
Cladding
Slab
h_slab
h_core
shallow () waveguide
deep (strip) waveguide

## Slide 3: Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide
INSTRUCTOR:
Present Python and GDSFactory: materials, output, results.
Explain how to run a simulation for a particular cross-section.
Showcase how to change between shallow and deep waveguide.
Describe how to change the wavelength and width for the waveguide analysis.
Describe the outputs.
ALL EXAMPLE #1: waveguide width 1.2 µm, deep wvg, wavelength start and end same 1.55 µm  all ”Run”
ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff …)
Document all your results (neff, plot fields of different modes, comparison between different polarizations…)

## Slide 4: Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide
Podemos observar que hay 3 modos que se propagan. El índice efectivo de la cuarta componente es inferior al índice efectivo del cladding (1.44), por lo que ese modo no se propagará.
Los modos 0 y 2 corresponden a modos TE y los modos 1 y 3 a modos TM.
Índice efectivo de los cuatro primeros modos:
Modo 0 (TE).

## Slide 5: Learning outcome #2 – Wavelength behavior Wavelength 1.5-1.6 µm (step 0.02 µm) – width 1.2 µm
Comment results (neff changes this way with wavelength, comparison between different waveguide cross-sections …)
En primer lugar, podemos observar en ambas gráficas que el índice efectivo disminuye a medida que aumenta la longitud de onda para todos los modos. Esto ocurre porque, a mayores longitudes de onda, el modo óptico aumenta su tamaño y pierde confinamiento en el núcleo. Al estar menos confinado, una mayor fracción del campo electromagnético penetra y viaja por el cladding (SiO2), el cual tiene un índice de refracción menor, haciendo que el índice efectivo global del modo decaiga.
Por otra parte, podemos observar que para el caso de la shallow waveguide hay una propagación de los 4 modos analizados, ya que tienen un índice efectivo mayor al índice efectivo del cladding. Esto se debe a que tiene un mayor espacio la guía y se pueden propagar modos de orden mayor.
En el caso de la deep waveguide se puede observer que hay dos modos que no se propagan, los correspondientes al índice 2 y 3 de la solución, los cuales corresponden a los modos de orden mayor. Esto es debido a que sus índices efectivos son inferiores a los del cladding, lo cual hace que esten en corte. Solo los modos de orden inferior (0 y 1), al tener un índice efectivo mayor, se propagarán adecuadamente al estar más confinados dentro del core.
shallow waveguide
Paste plot here
Plot neff vs lambda
deep waveguide
Paste plot here
Plot neff vs lambda
slab = 150nm

## Slide 6: Thank you